Кантар Medisana PSD

- Всяко лечение или диета за хора, които са с поднормено тегло или с наднормено тегло изисква квалифициран съвет от специалист (лекар, диетолог). Стойностите, определени с кантар могат да бъдат източник на полезна информация.

Риск от преобръщане! - Не поставяйте кантара на неравна повърхност. Никога не стъпвайте на ъгъла на кантара. При измерване на теглого тежестта на тялото Ви трябва да бъде равномерно разпределена – не стойте само от едната или от другата зтрана на везната.

• Риск от подхлъзване! - Не стойте върху кантара с мокри крака или с чорапи.

- Използвайте устройството само в съответствие с неговото предназначение, както е посочено в инструкцията за употреба.

- Гаранцията ще бъде анулирана, ако устройството се използва за други цели от тези,за които е предназначено.

- Кантара е произведен за домашна употреба. Той не е подходящ за търговска употреба, употреба в болници или други медицински институции.

- Не използвайте устройството, ако то не работи правилно, ако е било изпускано ако е паднало във вода или е било повредено.

- Везната има диапазон на измерване до 150 кг, 330 lb/24 ви. Не претоварвайте кантара!

- Поставете кантара на твърда повърхност. Меки, неравни повърхности са неподходящи за процеса на измерване и това може да доведе до неправилни резултати.

- Не използвайте везната на място с изключително високи температури, може да се навлажни.

- Съхранявайте везната далеч от вода.

- Везната не трябва да бъде подложена на въздействието на вибрации. Не я изпускайте!

- Не се опитвайте да разглобявате везната, в противен случай гаранцията ще бъде анулирана.

- Не се опитвайте да поправите устройството сами, в случай на неизправност, тъй като това ще анулира гаранцията. Ремонтите трябва да се извършват само от оторизирани сервизни центрове.

2.Полезна информация

Благодарим Ви за доверието в нас и  поздравления за Вашата покупка! Вие се сдобихте с качествения продукт Medisana PSD, елктронен кантар за измерване на тегло. За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение с Medisana PSD, ние препоръчваме да прочетете внимателно следните инструкции за поддръжка.

2.1 Доставяне и опаковане

Моля, на първо място проверете дали устройството не е повредено по някакъв начин. В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с Вашия доставчик или сервизен център.

Следните части са включени:

• 1 кантар Medisana PSD

• 1 Инструкция

Опаковката може да се рециклира или използва повторно. Моля, правилно да се изхвърля всяка опаковка или материал, които вече не са необходими.

Ако забележите някакви повреди при транспортирането при разопаковане , моля свържете се с доставчика си незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност за деца! • Моля, уверете се че опаковката се пази далеч от деца! Съществува риск от задушаване!

2.2 Работни функции

• диапазон на измерване до 150 кг, 330 паунда или 24-ви

• измерване през 500 грама

• Директно измерване на телесното тегло

• Лесен за използване

2.3 Необходими условия за точни резултати

Надеждни измервания могат да бъдат постигнати само при определени предпоставки:

• Винаги се теглете при едни и същи условия.

• Винаги се теглете по едно и също време на деня.

• Изправете се прави и неподвижни.

• За предпочитане се теглете сутрин, след душ или вана и със сухи крака.

Възможно е да се получи разлика в резултатите ако измерванията се извършват последователно.

3.3 Претегляне

1.Поставете кантара на стабилна, твърда повърхност. Всички четири крачета трябва да се докосват на пода. Неравномерните и меки настилки засяга точността на измерване.

2. Винаги се измервайте на този кантар, на същото място и по едно и същото време. Претеглете се без дрехи, преди хранене, за предпочитане сутрин преди закуска.

4.Стъпете внимателно върху кантара. Поставете краката си равномерно върху кантара (3).Не мърдайте. Вашето тегло се измерва и показва със стрелката

ВНИМАНИЕ

Ако при транспорта или друг вид причина измервателната стрелка не показва 0 кг, натиснете с ръка кантара за да се премести стрелката и отпуснете отново за да видите дали стрелката ще застане на позиция 0кг. Ако не застане завъртете диска за настройка на килограмите наляво или надясно докато стрелката не съвпадне с 0 кг. Повторете действието колкото пъти е необходимо.

4.1 Почистване и поддръжка

• Моля, не използвайте никакви агресивни вещества за почистване, като измиване с почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите. Почистете кантара, като използвате мека и леко навлажнена кърпа. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или алкохол.

• Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, предпазвайте от замърсяване и влага.

• Не съхранявайте везната във вертикално положение.

4.2 Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.

4.3 Технически спецификации

Име и модел                                   : МEDISANA PSD механичен кантар

Обхват на измерване                   : до 150 kg, 330 lbs или 24 st

Размери (Д х Ш х В)                      : 285 х 425 х 85 мм.

Тегло                                                 : 3.6 кг.

Номер на артикула                       : 44461

В съответствие с нашата политика за непрекъснато усъвършенстване на продукта, ние си запазваме правото да прави технически и оптични промени без уведомяване.